O B E C   S T R Á N SK E

## Z A D A N I E

#### PRE  ÚZEMNÝ  PLÁN  OBCE  STRÁNSKE

VYPRACOVAL:

ING. ARCH. JÁN BURIAN

ODBORNE SPÔSOBILÝ

PRE OBSTARÁVANIE ÚPP A ÚPD

AUGUST 2016                                                                                    REG. Č. 229

O B S A H :

a)	Dôvody pre obstaranie Územného plánu Obce Stránske .................................	 3

b)	Určenie hlavných cieľov rozvoja územia, požiadavky na alternatívy a varianty................	 3

c)	Vymedzenie riešeného územia ........................................................................................	 3

d)	Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu ............................................	 3

e)	Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia ............................................................	 6

f)	Požiadavky na riešenie záujmového územia obce ...........................................................	 6

g)	Základné demografické údaje a prognózy ........................................................................	 6

h)	Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu ............................................................	 7

i)	Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie ...................................................	 7

j)	Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej vybavenosti ..................	 7

k)	Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a ďalších chránených území vrátane

požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia .................................................       10

l)	Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravnej

a technickej vybavenosti .....................................................................................................	12

m)	Požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany

pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva .................................................................	12

n)	Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania

územia  obce ........................................................................................................................	13

o)	Požiadavky na riešenie bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby .....................	13

p)	Požiadavky z hľadiska životného prostredia .........................................................................	15

q)	Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF..............................................................	16

r)	Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia, ktoré je potrebné riešiť v podrobnosti ÚPN zóny..................................................................................................................................	16

s)	Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia ...........	17

t)	Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby ............................................	17

u)	Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie ÚPN – O Stránske ........................	17

### a)	Dôvody pre obstaranie Územného plánu Obce Stránske

Dôvodom pre obstaranie Územného plánu obce Stránske ( ďalej len ÚPN – O Stránske ) je potreba získania aktuálneho základného nástroja územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie obce, ktorý bude komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďovať záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovovať regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia.

Napriek tomu, že Stavebný zákon s ohľadom na počet obyvateľov obce Stránske taxatívne nestanovuje povinnosť obce mať územný plán, s ohľadom na ustanovenia § 11, ods. 2) a § 139a, ods.11) je obstaranie ÚPN – O nutné z dôvodu potreby riešenia koncepcie územného rozvoja obce, predovšetkým v oblasti bývania, ale aj rekreácie a výroby.

Zadanie pre ÚPN-O Stránske bolo vypracované na základe Prieskumov a rozborov pre ÚPN-O a Krajinoekologického plánu, ktoré vypracoval hlavný riešiteľ ÚPN-O Ing. arch. Peter Nezval v termíne 07.2016.

b)	Určenie hlavných cieľov rozvoja územia, požiadavky na alternatívy a varianty rozvoja

Vo všeobecnej rovine sú hlavné ciele rozvoja územia stanovené nasledovne :

- riešiť optimálny spôsob využitia a usporiadania územia v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja a únosnosti územia

- odstrániť funkčné a priestorové disproporcie

- koordinovať záujmy v území

- regulovať a koordinovať investičné činnosti a záujmy

- skvalitniť životné prostredie obce

- zabezpečiť ochranu kultúrneho dedičstva a prírodných hodnôt

- dobudovať verejnú dopravnú, občiansku a technickú vybavenosť obce

- stanoviť plochy pre verejnoprospešné stavby

Okrem takto všeobecne formulovaných cieľov bude potrebné v ÚPN – O Stránske:

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj individuálnej bytovej výstavby intenzifikáciou zastavaného územia stanoveného k 1.1.1990, ako aj návrhom nových plôch v extraviláne, vhodných pre rozvoj uvedenej funkcie, pri zohľadnení záujmov poľnohospodárskej výroby a ochrany poľnohospodárskej pôdy

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu v rámci rekreačného priestoru vyššieho významu

- stanoviť podmienky pre rozvoj občianskej vybavenosti

- stanoviť podmienky pre fungovanie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

- vytvoriť podmienky pre dobudovanie dopravnej a technickej infraštruktúry v návrhovom období

- vytvoriť predpoklady a podmienky pre optimalizáciu automobilovej, cyklistickej a pešej dopravy, vrátane návrhu smerových a šírkových úprav komunikácií, návrhu peších chodníkov a vyriešenia parkovísk vo väzbe na jednotlivé funkčné plochy

-	premietnuť do nového územného plánu obce zámery nadradenej územnoplánovacej dokumentácie

- návrhové obdobie územného plánu stanoviť na obdobie do roku 2030

-	návrh územného plánu spracovať v súlade s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. jednovariatne, s poukazom na ustanovenie § 21, ods.2) stavebného zákona obstarávateľ upúšťa od spracovania konceptu územného plánu

- Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie je vymedzené katastrálnym územím obce Stránske a v ÚPN – O Stránske bude spracované v mierke 1 : 10 000. Riešené územie susedí s administratívnymi územiami miest Martin a Rajecké Teplice a s katastrálnymi územiami obcí Turie, Konská a Kunerád.

Celková výmera riešeného územia ÚPN – O Stránske predstavuje plochu 1 875,2 ha, z čoho poľnohospodárska pôda tvorí 571,8 ha a lesné pozemky 1 231,8 ha

d)	Požiadavky vyplývajúce z návrhu územného plánu regiónu

Obec Stránske je súčasťou riešeného územia Územného plánu Veľkého územného celku Žilinský kraj (ďalej len ÚPN – VÚC – ŽK), ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením Vlády SR č. 223/1998 zo dňa 26.5.1998 v znení Zmien a Doplnkov č. 1 – 4, ktorých záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväznými nariadeniami Žilinského kraja.

Pri spracovaní ÚPN – O Stránske je potrebné rešpektovať nasledovné výstupy z návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie regiónu a jej záväznej časti, týkajúcej sa riešeného územia obce :

- V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry

-	vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj Žilinského kraja v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,

-	vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),

-	zabezpečovať rozvojovými osami na území Žilinského kraja pozdĺž komunikačných prepojení medzinárodného a celoštátneho významu sídelné prepojenia na medzinárodnú sídelnú sieť, ako aj konzistenciu a rovnocennosť rozvojových podmienok s ostatným územím Slovenskej republiky

-	formovať sídelnú štruktúru na nadregionálnej úrovni prostredníctvom regulácie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia jednotlivých hierarchických úrovní ťažísk osídlenia, centier osídlenia, rozvojových osí a vidieckych priestorov

-	vytvárať podmienky pre budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváženej hierarchizovanej štruktúry

-	podporovať ako rozvojové osi tretieho stupňa - rajeckú rozvojovú os : Žilina - Rajec

-	napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:

-	vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,

-	podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

-	zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko – priestorové prostredie,

-	vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života.

-	rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr, a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (ramsarské lokality, lokality NATURA),

-	ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v  nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v novo vytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútro sídelnú a vnútro areálovú zeleň

2.	V oblasti sociálnej infraštruktúry

-	riešiť priestorové podmienky provizórne umiestnených škôl, školských zariadení a skvalitniť ich vybavenosť

-	riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a ich zaostalú materiálno technickú základňu v regiónoch

-	zachovať územné predpoklady pre prevádzku a činnosť existujúcej siete a rozvoj nových kultúrnych zariadení v regiónoch ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry a kultúrnych služieb obyvateľstvu

3.	V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

### -	vytvoriť nadregionálny, regionálny a miestny funkčno - priestorový subsystém turistiky, rekreácie a cestovného ruchu v súlade s prírodnými a civilizačnými danosťami kraja, ktorý zabezpečí každodennú a víkendovú rekreáciu obyvateľov kraja, hlavne z miest a ktorý vytvorí optimálnu ponuku pre domácu a zahraničnú turistiku, prednostne kúpeľnú, poznávaciu, športovú a relaxačnú,

-	pre všetky mestá v kraji dobudovať jestvujúce a založiť nové prímestské rekreačné zóny, s rekreačnými lesmi a vybavenosťou pre pohybové a relaxačné aktivity; sledovať pri tom potrebu znížiť tlak na najatraktívnejšie turistické a kúpeľné centrá, ako je Vrátna dolina a Rajecké Teplice pri Žiline, Martinské hole pri Martine, Malinô Brdo pri Ružomberku a Demänovská dolina pri Liptovskom Mikuláši,

-	dobudovať na medzinárodných cestných trasách E-50, E-75 a E-77 zariadenia na zachytenie a využitie turistického tranzitu na území kraja budovaním motoristických a cyklistických trás a okruhov cez Rajeckú kotlinu ……

-	podporovať aktivity, ktoré súvisia s realizáciou siete miestnych cyklotrás nadväzujúcich na navrhované cyklomagistrály

4.	V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu

-	rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja a ich funkčný význam v kategóriách

-	biocentrá nadregionálneho významu .... Kozol ....

-	biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu podľa schváleného územného plánu regiónu,

- rešpektovať podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu,

- dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky

- pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupňa ochrany,

- pre lesné systémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia

- pre poľnohospodárske ekosystémy vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu podporujúcich a zabezpečujúcich ekologickú stabilitu územia ( TTP )

- pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,

- pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu priemetu ochrany,

-	zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

-	zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami – trávnaté porasty, stromová a krovinatá vegetácia, vylúčiť aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj – použitie chemických a ochranných látok, budovanie skládok odpadov a pod.

-	zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením sprievodnej zelene

-	rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako faktory limitujúce urbanistický rozvoj obce, chrániť ornú pôdu s veľmi vysokým potenciálom, ornú pôdu, na ktorej boli vykonané hydromeliorácie ako aj pôdu, na ktorej boli vykonané osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti

-	zabezpečiť ochranu prirodzených ekosystémov podporou rozvoja komplexnej vybavenosti (vrátane zvyšovania lôžkových kapacít v OP NP) a taktiež rozvojom obcí v podhorských oblastiach s dôrazom na vyzdvihnutie miestnych zvláštností a folklóru; uvedenú vybavenosť riešiť komplexne s dôrazom na limity prírodných zdrojov

-	rešpektovať zásady rekreačnej funkcie krajinných celkov a limity rekreačnej návštevnosti podľa schválených územných plánov obcí, aktualizovaných územnoplánovacích podkladov a dokumentov a koncepcií rozvoja jednotlivých oblastí kraja a obcí v záujme trvalej a objektívnej ochrany prírodného prostredia Žilinského kraja

5.	V oblasti dopravy

-	infraštruktúra cestnej dopravy

-	v návrhovom i výhľadovom období rešpektovať lokalizáciu existujúcej cestnej infraštruktúry diaľníc až ciest III. triedy - definovanú pasportom Slovenskej správy ciest „Miestopisný priebeh cestných komunikácií“ - ohraničenú jej ochrannými pásmami mimo zastavaného územia a cestnými pozemkami v rámci zastaveného územia kraja,

#### 6.	V oblasti vodného hospodárstva

-	rešpektovať z hľadiska ochrany vôd

-	ochranné pásma prírodných liečivých vôd Rajecké Teplice

-	na ochranu územia pred povodňami po dohode s ochranou prírody:

-	komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody v súlade s opatreniami Plánu manažmentu čiastkového povodia Váh; úpravy tokov realizovať tak, aby nedochádzalo k napriameniam tokov,

-	rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,

-	rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika,

-	rešpektovať pásma ochrany verejných vodovodov, verejných kanalizácií a vodohospodárskych stavieb.

7.	V oblasti energetiky

### -	zohľadniť ekonomické a ekologické hľadiská pri zabezpečení územia energiami a vytvárať efektívne diverzifikované systémy energetického zásobovania kraja,

### -	zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú dodávku a prenos elektrickej energie dobudovaním elektrizačnej rozvodnej sústavy kraja v nadväznosti na sústavu SR a sústavu medzištátnu,

-	chrániť územné koridory pre vedenia a zariadenia v návrhu do roku 2015

### -	podporovať rozvoj plynofikácie územia kraja, chrániť koridory existujúcich a navrhovaných plynovodov a plynárenských zariadení

### -	vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,

-	znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát

8.	V oblasti odpadového hospodárstva

-	zabezpečiť postupnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadov a starých enviromentálnych záťaží do roku 2015

- zneškodňovanie nevyužitých komunálnych odpadov riešiť prednostne na zabezpečených regionálnych skládkach odpadov, určených v územnom pláne regiónu

9.	Verejnoprospešné stavby

-	stavby na sledovanie stavu životného prostredia - sieť sledovacích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovísk) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych biocentier a biokoridorov a lokalít medzinárodného významu

e)	Zhodnotenie významu obce v štruktúre osídlenia

Obec Stránske sa nachádza v okrese Žilina, v Rajeckej kotline v údolí Stránskeho potoka, v priamom susedstve kúpeľov Rajecké Teplice. Je súčasťou Rekreačneho celku Rajecké Teplice, ako rekreačneho priestoru vyššieho významu. Z hľadiska rekreácie je Stránske v ÚPN VÚC Žilinský kraj definované ako sídelné stredisko rekreácie a cestovného ruchu regionálneho významu.

Obec leží na rajeckej rozvojovej osi tretieho stupňa. Pri západnom okraji katastrálneho územia obce vedie trasa cesty I. triedy I/64 a trasa jednokoľajnej železničnej trate č. 126 Žilina – Rajec IV. kategórie, so železničnou zastávkou Poluvsie a železničnou stanicou Rajecké Teplice v susedných katastrálnych územiach.

Obec je elektrifikovaná, plynofikovaná s distribučnou STL sieťou, má vybudovaný verejný vodovod, v časti obce verejnú splaškovú kanalizáciu napojenú na kanalizačný systém mesta Žilina s čistením na ČOV Dolný Hričov. V obci je verejné osvetlenie a miestny rozhlas.

Obec má štandardne vybudovanú základnú občiansku vybavenosť a niekoľko zariadení rekreácie a cestovného ruchu.

Riešené územie je z geologického hľadiska súčasťou Fatransko-tatranskej oblasti vnútorných Západných Karpát. Patrí do mierne teplej klimatickej oblasti s priemernou januárovou teplotou -2,5 až -3,5 °C a priemernou júlovou teplotou menšou ako 16°C. Prvá písomná zmienka o obci podľa archívnych dokumentov pochádza z roku 1368.

V štruktúre osídlenia bude obec plniť predovšetkým funkciu bývania a rekreácie v priamej väzbe na kúpeľné mesto Rajecké Teplice a horský masív Malej Fatry.

f)	Požiadavky na riešenie záujmového územia obce

Územie obce Stránske je súčasťou záujmového územia Rekreačného celku Rajecké Teplice. Záujmové územie bude v ÚPN–O Stránske riešené v rámci širších vzťahov jeho textovej a grafickej časti v mierke 1:50 000. V rámci širších vzťahov je zároveň potrebné riešiť väzby riešeného územia na mestá Žilina a Rajec a ich centrá.

g)	Základné demografické údaje a prognózy

1.	Obyvateľstvo, ekonomické aktivity, zamestnanosť

Podľa sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mala obec Stránske 733 trvalo bývajúcich obyvateľov. V roku 2015 mala obec už 796 obyvateľov.

Základné údaje o obyvateľstve obce Stránske podľa údajov 31.12.2011 :

| Počet trvalo bývajúcich obyvateľov | Veková štruktúra obyvateľov Podľa metodiky EU |
| --- | --- |
| Muži | Ženy | Celkom | Predproduktívny vek | Produktívny vek | Poproduktívny vek |
| 371 | 362 | 733 | 109 | 538 | 86 |
| 50,6 % | 49,4 % | 100 % | 14,9 % | 73,4 % | 11,7 % |

Index vitality = Počet obyvateľov v predproduktívnom veku : počet obyvateľov v poproduktívnom veku . 100   =      109 : 86 . 100 = 127

Na základe výpočtu indexu vitality je zrejmé, že obec má mierne progresívny typ populácie, ktorá je schopná narastať prirodzenou menou. Priemerný vek obyvateľov je 38,05 roka

Vývoj počtu obyvateľov v rokoch 2001 – 2014 podľa údajov k 1.1.jednotlivých rokov :

| Rok | 1990 | 1995 | 2001 | 2006 | 2011 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 707 | 705 | 707 | 707 | 733 | 796 |
| Prírastok / úbytok | - | -2 | +2 | +0 | +26 | +63 |
| Index rastu | 100 | 99,7 | 100 | 100 | 103,7 | 112,6 |

V sledovanom období rokov 1990 až 2006 bol počet obyvateľov stabilizovaný. Od roku 2006 počet obyvateľov neustále narastal, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v posledných rokoch sledovaného obdobia. Priemerný medziročný nárast populácie v rokoch 2006 až 2011 predstavoval nárast o 5 obyvateľov ročne, avšak za posledné štyri roky to bolo už 16 obyvateľov ročne. Na uvedenom raste sa podieľa jednak progresívny typ populácie, ale hlavne migrácia obyvateľov z okolitých sídiel vďaka priaznivým podmienkam na bývanie v obci. Dá sa predpokladať, že tento rast bude pokračovať aj nasledujúcom období, nakoľko vybudovaná technická infraštruktúra, kvalita životného prostredia, priaznivá dochádzková vzdialenosť do okresného mesta Žilina, mesta Rajec a priama väzba územia obce na kúpele Rajecké Teplice vytvárajú predpoklady pre zvýšený záujem o bývanie v obci spojenú s migráciou obyvateľov okolitých sídiel do obce.

V súlade s doterajším demografickým vývojom a vyššie uvedenými priaznivými podmienkami bývania je možné predpokladať, že v roku 2030 bude mať obec Stránske cca 950 až 1050 obyvateľov za predpokladu vytvorenia podmienok pre rozvoj individuálnej, ale aj hromadnej bytovej výstavby v samotnom územnom pláne obce.

2.	Bytový fond

Podľa sčítania obyvateľstva, bytov a domov v r. 2011 bolo v obci 253 bytov, z toho 221 trvalo obývaných, 29 neobývaných a 3 nezistené.

Stav bytového fondu a úrovne bývania je podľa jednotlivých ukazovateľov na vyššej úrovni ako celoslovenský priemer. Priemerná obložnosť bytov je 3,3 obyvateľa na byt.

V návrhovom období je možné predpokladať odpad bytového fondu v počte cca 50 bytov hlavne z dôvodu ich nevyhovujúceho technického stavu. Pôjde v prvom rade o staršie rodinné domy na okraji zastavaného územia.

Počet trvalo obývaných bytov podľa údajov v r. 2011 ...................................................................     221

Odpad bytového fondu do r. 2030 .................................................................................................       21

Zostatok súčasného bytového fondu v r. 2030 ..............................................................................     200	Potreba bytov v r. 2030 pri obložnosti 3,0 .....................................................................................   300-330	Potreba výstavby nových bytov do r. 2030 ....................................................................................  100-130

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj a odpad súčasného bytového fondu bude potrebné v návrhovom období vytvoriť podmienky pre výstavbu cca 100 až 130 bytov, predovšetkým v rámci IBV. S ohľadom na stupeň a podrobnosť spracovania obstarávanej ÚPD je však uvedený počet nových domov potrebné považovať len za smerný.

h)	Osobitné požiadavky na urbanistickú kompozíciu

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

- za hlavnú kompozičnú os obce považovať súčasnú trasu cesty III/2105 prechádzajúcu zastavaným územím obce v smere severovýchod – juhozápad

- za vedľajšiu kompozičné osi obce považovať trasu miestnej komunikácie, ktorá sa napája pri Kostole sv. Heleny na hlavnú kompozičnú os obce a pokračuje do obce Konská

- za hlavný ťažiskový priestor obce považovať priestor medzi Obecným úradom a kostolom sv. Heleny

- za dominantu obce považovať rímskokatolícky kostol sv. Heleny

- neuvažovať o výstavbe dominánt v zastavanom území obce a na navrhovaných rozvojových plochách

- pri návrhu novej výstavby v maximálnej miere rešpektovať prírodnú scenériu a nenarušovať charakter krajiny

- riešiť zachovanie, obnovu a rekonštrukciu brehových porastov pozdĺž vodných tokov

- zachovať solitérnu a skupinovú zeleň vo voľnej poľnohospodárskej krajine

- rešpektovať priehľady na panorámu okolitej krajiny

i)	Osobitné požiadavky na obnovu, prestavbu a asanácie

V návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

- riešiť dotvorenie ťažiskového priestoru obce

- uvažovať s rekonštrukciou a obnovou rekreačného areálu Detského tábora Beskyd

- neuvažovať o plošných asanáciách a rozsiahlej prestavbe obytného územia obce

j)	Požiadavky na riešenie rozvoja dopravy a koncepcie technickej vybavenosti

1.	Doprava

Základnú kostru cestnej dopravy v riešenom území tvorí cesta III/2105 prechádzajúca zastavaným územím obce v smere severovýchod – juhozápad. Prostredníctvom uvedenej komunikácie a cesty III/2106 vedenej juhozápadným okrajom katastrálneho územia Stránske je obec napojená na nadradený cestný dopravný systém – cestu I/64. Hromadnú dopravu osôb zabezpečuje SAD a. s. Žilina prostredníctvom prímestských liniek. Na území obce sa nachádzajú štyri autobusové zastávky.

Územím obce neprechádzajú železničné dráhy ani sa tu nenachádzajú zariadenia železníc. Najbližšia železničná stanica sa nachádza v meste Rajecké Teplice na jednokoľajnej železničnej trati č. 126 Žilina – Rajec, s diesel motorovou trakciou.

Pešie chodníky sú trasované pozdĺž cesty III/2105 a pozdĺž miestnych komunikácií. Cyklistická doprava je vedená po miestnych komunikáciách. Priamo katastrálnym územím obce Stránske prechádza vyznačená cykloturistická trasa č. 5406 Poluvsie – Stránske – Kunerad – Kuneradský zámok.

Pri návrhu riešenia dopravy v ÚPN – O Stránske je potrebné:

-	vyznačiť a rešpektovať trasy ciest III. triedy mimo zastavaného územia s výhľadovou kategóriou C 7,5/70 a v zastavanom území s výhľadovou kategóriou MZ 8,5(8,0/50, vo funkčnej triede B3

-	vyznačiť a rešpektovať ochranné pásma ciest III. triedy mimo zastavaného územia v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. a vykonávacej vyhlášky č. 35/1984 Zb.

.	navrhnúť a vo výkrese dopravy vyznačiť funkčné triedy a výhľadové kategórie komunikácií v zmysle STN 736101 a STN 736110.

-	pri návrhu nových lokalít bývania, občianskeho vybavenia a rekreácie v blízkosti ciest III. triedy posúdiť nepriaznivé vplyvy z dopravy a vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle Vyhlášky MZ SR č.549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov; pričom hranice navrhovaného zastavaného územia musia rešpektovať ochranné pásma a pásma prípustných hladín hluku.

-	dopravné napojenia navrhovaných lokalít riešiť systémom obslužných komunikácií a ich následným napojením na cesty a miestne komunikácie vyššieho dopravného významu, v súlade s platnými STN

-	na jestvujúcom komunikačnom systéme navrhnúť spôsob riešenia zistených závad, dobudovanie cestného komunikačného systému navrhnúť v zmysle zvolenej koncepcie urbanistického riešenia

-	existujúce miestne komunikácie v zastavanom území obce, ktoré svojimi šírkovými parametrami nevyhovujú obojsmernej premávke a s ohľadom na okolitú zástavbu nemôžu byť ďalej rozširované, riešiť ako jednosmerné, vzájomne zokruhované, prípadne ako obojsmerné s výhybňami

-	novo navrhované komunikácie riešiť ako dvojpruhové, obojsmerné, vzájomne zokruhované

-	miestne komunikácie navrhovať v zmysle STN 73 61 10

-	dopravné napojenie novo navrhovaných komunikácií riešiť v súlade s STN 73 61 10 a STN 73 61 02

-	vyznačiť body dopravných napojení navrhovaných rozvojových lokalít;

-	zníženie škodlivých vplyvov dopravy – hluku a znečistenia riešiť okrem výstavby protihlukových zábran vhodnou výsadbou zelene

-	posúdiť polohu autobusových zastávok, zriadenie samostatných zástavkových pruhov a bezpečného prístupu peších k zastávkam s ohľadom na rozvoj funkcie bývania a rekreácie, v prípade potreby navrhnúť nové autobusové zastávky

-	vo výkrese dopravy vyznačiť izochrónu pešej dostupnosti autobusových zastávok

-	pozdĺž ciest tretej triedy riešiť chodníky pre peších

-	navrhnúť dostatočné plochy pre statickú dopravu pri jednotlivých navrhovaných funkciách v území v zmysle STN 736110

-	komplexne riešiť cyklistickú dopravu v nadväznosti na existujúce a navrhované cyklotrasy

-	cyklistické a pešie trasy navrhnúť a vyznačiť i v širších vzťahoch k rekreačnému zázemiu, ich šírkové usporiadanie je potrebné navrhnúť v zmysle STN 736110

2.	Vodné hospodárstvo

Obec Stránske je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu SKV Žilina v správe Sevak, a.s. Žilina. Voda je z vodárenskéh zdroja v Kamennej Porube – pramene č.1 č.2 s výdatnosťou 55 l/s, dopravovaná prívodným potrubím DN 300 do vodojemu Poluvsie VDJ 1 x 1000 m3, v nadmorskej výške 457,0/462,50 m.n.m.. Vedením profilu DN 150 je voda z vodojemu privádzaná do spotrebiska. Obec má jedno tlakové pásmo v rozpätí hydrostatického pretlaku 0,3 – 0,6 MPa. Chatová oblasť Brezie je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu SKV Žilina vetvou profilu DN150 z obce Kunerad. Severným okrajom riešeného územia prechádza hlavný prívod vody Fačkov – Žilina profilu DN 400.

Obec Stránske je v rámci plánu rozvoja verejných kanalizácií SR zaradené do jednej kanalizačnej aglomerácie spolu s mestom Rajecké Teplice a obcami Kamenná Poruba a Konská. V obci Stránske bola čiastočne vybudovaná gravitačná kanalizácia profil DN300 v rámci realizácie projektu „Intenzifikácia ČOV v Žiline a rozšírenie kanalizácie – 3. stavba - Odkanalizovanie Rajeckej doliny“.  Kanalizácia je v celom rozsahu riešená ako gravitačná. Stoky sú trasované v cestných komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch. Splaškové vody sú odvádzané hlavným kanalizačným zberačom do ČOV v Hornom Hričove s kapacitou 1 617 l/s. Ostatné splaškové vody, produkované v lokalitách bez  kanalizácie, vrátane chatovej lokality Brezie, sú zachytávané v septikoch alebo žumpách. V niektorých prípadoch sú produkované odpadové vody vypúšťané priamo do miestnych tokov.

V rámci kanalizácie nie je riešené odvádzanie dažďových vôd. Odvádzanie vôd z povrchovho odtoku je z väčšej časti riešené vsakovaním, resp. sú odvádzané rigolmi do miestnych tokov. Pre rozšírenie kanalizácie má obec spracovaný projekt „Stránske – rozšírenie splaškovej kanalizácie“(2011), v rámci ktorého je pradpoklad napojenia cca 87% producentov odpadových vôd.

Pri hranici s k. ú. Rajecké Teplice preteká vodohospodársky významný tok rieka Rajčianka. Katastrálnym územím obce Stránske pretekajú jej pravostranné prítoky Stránsky, Medzihorský, Priečnikový a Kuneradský potok.

Pri riešení problematiky vodného hospodárstva je potrebné :

-	rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných vodovodných potrubí a polohu vodohospodárskych objektov, vrátane ich ochranných pásiem 1,5 m do priemeru potrubia DN 500mm a 2,5m nad priemer potrubia DN 500mm od bočného pôdorysného okraja potrubia na obe strany v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách č.442/2002 Zb. z. § 19 ods. 2).

- v rámci návrhu nových plôch pre rozvoj obce riešiť rozšírenie vodovodnej siete

- novo navrhované vodovodné potrubia situovať do verejných pozemkov v koridore obslužných komunikácií s možnosťou ich zokruhovania, dodržať STN 736 005

- rešpektovať trasy existujúcich a navrhovaných kanalizačných potrubí a zariadení vrátane ich ochranných pásiem 1,5 m

- riešiť rozšírenie splaškovej kanalizačnej siete na existujúcich a navrhovaných plochách bývania, občianskeho vybavenia a rekreácie

- navrhované stokové siete splaškovej kanalizácie riešiť gravitačne so zaústením do existujúcich kanalizačných zberačov VK s výnimkou prípadov, keď to nedovolia výškové pomery, navrhovať kanalizačné čerpacie stanice

- rešpektovať zákon o vodách č.364/2004 Z.z. a príslušné platné STN 736822, 752102 atď.

- pozdĺž vodohospodársky významného tokov rešpektovať ochranné pásmo v šírke 10,0 m od brehovej čiary obojstranne a pri ostatných tokoch v šírke 5 m od brehovej čiary obojstranne

-	akúkoľvek investorskú činnosť a výsadbu porastov v dotyku s vodnými tokmi odsúhlasiť so správcom toku

-	zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z hľadiska realizácie opráv, údržby a povodňovej aktivity

- rešpektovať prirodzené meandrovanie vodných tokov, zabezpečiť spomaľovanie odtoku povrchových vôd z predmetného územia

-	v rámci využitia územia nesmie dôjsť k významným zásahom do režimu povrchových vôd, vodných tokov a technických diel na nich

-	v rámci odvádzania dažďových vôd a vôd z povrchového odtoku je potrebné realizovať opatrenia na zadržanie pridaného odtoku v území tak, aby odtok z daného územia nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente

-	odvádzanie a čistenie odpadových vôd z rozvojových lokalít musí zohľadňovať požiadavky na čistenie odpadových vôd v zmysle Zákona o vodách č.364/2004 Z.z. a NV SR č. 269/2010 Z.z.

-	v prípade návrhu úprav koryta miestnych tokov zohľadniť ekologické hľadiská

3.	Energetika a telekomunikácie

Riešeným územím obce Stránske prechádza trasa ZVN 400 kV vedenia č.495 v smere Nové Mesto nad Váhom – Varín. Zásobovanie obce je riešené prostredníctvom 22 kV vedenia číslo 253, ktoré je vyvedené z uzlov 110/22 kV Rajec – Lietavská Lúčka. 22 kV rozvod je realizovaný vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch. VN odbočné vedenie je trasované zo smeru od obce Konská, z ktorého sú prepojované súčasne trafostanice vo vonkajšom, resp. vnútornom prevedení. Trafostanice T1, T2, T3, T4, T5 sú situované v katastri obce Stránske, T6 je umiestnená na okraji obce Kunerad, z ktorej sú zásobované zariadenia Penzión Kunerad, Hotel Paradise a Záhradkárska osada. Trafostanica T2 – kiosková je pripojená VN káblom zemou, T5 závesným VN káblovým vedením po betónových stĺpoch. NN sieť je realizovaná vzdušnou sieťou po betónových stĺpoch, nová IBV pri ihrisku je riešená NN káblami zemou (z trafostanice T2), v rekreačnej zóne – južná časť obce hotel „Paradise“ a chatová zástavba ICHR má NN sieť  riešenú káblami zemou vyvedenú z trafostanice T6, ostatné objekty v tejto časti územia sú pripojené na vzdušnú NN sieť (penzión Kunerad a záhradkárska osada).

Verejné osvetlenie v plochách s elektrickou NN káblovou sieťou je riešené po oceľových stĺpikoch  s káblovým prepojením, ostatná zástavba v obci je riešená vzdušnou sieťou s umiestnením osvetľovacích telies na betónových stĺpoch NN vzdušnej siete.

Riešeným územím obce Stránske prechádza trasa VTL plynovodu PL Domaniža – Kunerad a PL Kunerad – Rosina DN 500  PN 63 (do 6,3 MPa) a VTL prípojka DN 150 PN 63 k regulačnej stanici plynu RS 6.3 MPa/100kPa – 3000 m3/h Rajecké Teplice. Zásobovanie zastavaného územia obce Stránske zemným plynom je riešené po  STL sietí do 0,1 MPa z RS 3000 m3/h  Rajecké Teplice. Rekreačná zóna v južnej časti obce je pripojená na STL plynovod do 0,3 MPa zo smeru od Kamennej Poruby z regulačnej stanice RS Konská 3000 m3/h Distribučná sieť v obci Stránske a rekreačnej zóne je budovaná z materiálu oceľ – PE. V súčasnosti je v obci pripojených na zemný plyn cca 90 % domácností a časť objektov občianskej vybavenosti. Zemný plyn je využívaný komplexne na kúrenie, príprava TUV a varenie. Obec Stránske má plne decentralizovaný systém zásobovania teplom.

Poštové služby zabezpečuje pošta Rajecké Teplice, ktorá patrí pod Regionálne poštové centrum Žilina (RPC), ktoré je priamo riadené ústredím Slovenskej pošty, a.s. Banská Bystrica. Podľa súčasnej štruktúry ST a.s. územie obce Stránske patrí do Regionálneho centra sieťovej infraštruktúry Žilina (RCSI ZA). Podľa nového usporiadania územie obce sa nachádza v primárnej oblasti (SO) Žilina, kde v celom telekomunikačnom obvode platí miestna telefónna prevádzka. Telefónni účastníci sú napojení na digitálnu ústredňu Rajecké Teplice prípojným telekomunikačným káblom zemou zo smerov od Poluvsia a od Konskej. Miestna telefónna sieť v jadrovom území obce je vybudovaná káblami zemou, v okrajových častiach zástavby je riešená závesnými káblami po stĺpoch.

Riešeným územím prechádza trasa optického kábla DOK Žilina - Rajec vedená severozápadným prieťahom mimo intravilán obce.

Pokrytie územia základným TV signálom programov je zabezpečené televíznym vysielačom Martinské hole – Krížava a rozšírenie TV programov je zabezpečované satelitným signálom. Služby mobilnej telefónnej siete sú v riešenom území zabezpečované operátormi ORANGE, T- Mobile, K4  vysielacím zariadením nad obcou Stránske. Sieť miestneho rozhlasu (MR) je riešená vzdušným rozvodom v súbehu miestnymi komunikáciami.. V riešenom území Stránske je umožnený prístup k využívaniu internetu, príjem signálu je zabezpečený pevnou telekomunikačnou sieťou T- COM a bezdrôtovou sieťou W-Fi.

Pri riešení uvedenej problematiky je v ÚPN – O Stránske potrebné :

- rešpektovať existujúce ZVN 400 kV vedenia č.495 v smere Nové Mesto nad Váhom – Varín

- rešpektovať existujúce vonkajšie nadzemné elektrické 22 kV vedenie číslo 253, vyvedené z uzlov 110/22 kV Rajec – Lietavská Lúčka

- rešpektovať ochranné pásma existujúcich elektrických vedení a zariadení

- riešiť rozšírenie elektrických vedení na novo navrhovaných rozvojových plochách prostredníctvom NN káblov uložených v zemi

-	prípojky na trafostanice v zastavanej časti územia riešiť ako zemné káblové

-	v súvislosti s rozvojovými plochami riešiť potrebu budovania nových trafostaníc a tieto navrhovať v centrách odberu tak, aby dĺžky NN vývodov nepresahovali 350 m.

-	trafostanice riešiť ako kioskové s výkonom do 630 kVA, v prípade požiadavky na výkon do 250 kVA kompaktné

-	rešpektovať trasu VTL plynovodu DN500 PN63 a a VTL prípojky DN 150 PN 63, vrátane ochranného a bezpečnostného pásma v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.

-	rešpektovať trasy existujúcich STL rozvodov plynu a plynárenských zariadení vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.

- riešiť rozšírenie STL plynovodov na existujúcich a novo navrhovaných rozvojových plochách vrátane ich ochranných a bezpečnostných pásiem v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.

- navrhované distribučné plynárenské zariadenia situovať na verejne prístupných pozemkoch prednostne pozdĺž jestvujúcich a navrhovaných dopravných komunikácií a koridorov.

- uvažovať s plynom ako s hlavným vykurovacím médiom v obci

- rešpektovať ustanovenia zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov

- neuvažovať o napojení obytného územia na centrálny zdroj tepla

- v riešenom území riešiť vykurovanie objektov decentralizovaným spôsobom na báze plynu

- rešpektovať a do grafickej časti zakresliť hlavné trasy telekomunikačných a uzlových diaľkových káblov

- rešpektovať ochranné pásmo telekomunikačných káblov 2 m od krajného kábla na každú stranu

- rozšírenie miestnej telekomunikačnej siete, siete miestneho rozhlasu a verejného osvetlenia riešiť formou zemných úložných káblov

k)	Požiadavky na ochranu prírody a tvorbu krajiny, kultúrneho dedičstva, na ochranu prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a ďalších chránených území vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability územia

1.	Ochrana prírody a tvorba krajiny

Celé územie obce sa nachádza v prvom stupni ochrany podľa § 12 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, kde platí najnižší 1. stupeň územnej ochrany (tzv. všeobecná ochrana). Na hranici riešeného územia s katastrálnym územím Poluvsie, avšak mimo katastrálneho územia obce Stránske sa nachádza NPR Kozol s piatym stupňom ochrany, územie ktorej je zároveň navrhovaným územím európskeho významu SKUEV 0239. Na značnej časti územia obce Stránske je vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVU 013 Malá Fatra. Vo východnej časti riešeného územia v okolí hlavného hrebeňa Lúčanskej Malej Fatry sa nachádza navrhované územie európskeho významu SKUEV 0668.

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné prvky regionálneho územného systému ekologickej stability :

- Nadregionálny biokoridor Nrbk6 Prepojenie hrebeňom Lúčanskej Fatry - terestrický biokoridor prepája Krivánsku Fatru s Kľakom hrebeňovými partiami Lúčanskej Fatry. Tvoria ho závery dolín, pramenné oblasti, horské lúky a hole, zachovalé lesné porasty

- Regionálny biokoridor Rbk 22 Ekotón Lúčanskej Fatry - významný terestrický biokoridor ekotónového typu so zvýšenou biodiverzitou na hranici s poľnohospodárskou krajinou

- Regionálne biocentrum Rbc 32 Krížava - Veľká Lúka - cenné lesné i nelesné spoločenstvá s výskytom vzácnych ohrozených druhov rastlín a biotopov

- Regionálne významná genofondová lokalita ZA 71 Veľká Lúka - vrcholové psicové spoločenstvá, pôvodné porasty kosodreviny a maloplošné, často fragmentárne rašeliniská

Na severnom okraji riešeného územia čiastočne zasahujú do územia obce

-	Regionálny biokoridor Rbk 18 vodný tok a niva Rajčianky - hydricko-terestrický biokoridor

-	Regionálne biocentrum Rbc 29 ústie Medzihorskej doliny (Zákamenné) - extenzívne využívané pasienky a sukcesnné krovinné štádiá, prameniská, prechodné rašelinisko s výskytom ohrozených druhov rastlín

-	Regionálne biocentrum Rbc 30 Kozol - Pestré geologické zloženie, kryštalinikum i vápence. Pestré lesné i nelesné spoločenstvá, výskyt horských i teplomilných druhov. Rastlinné spoločenstvá na dvoch diametrálne odlišných podložiach

-	Regionálne významná genofondová lokalita za 69 Zákamenné - extenzívne využívané pasienky a sukcesnné krovinné štádiá, prameniská, prechodné rašelinisko, s výskytom ohrozených druhov rastlín

-	Regionálne významná genofondová lokalita za 70 Kozol - pestré lesné i nelesné spoločenstvá, výskyt horských i teplomilných druhov.

Okrem uvedených prvkov územného systému ekologickej stability nadregionálneho a regionálneho významu sa v riešenom území nachádzajú hydricko terestrické biokoridory miestneho významu pozdĺž vodných tokov, významné ekologické segmenty a biotopy európskeho a národného významu. V riešenom území sa nachádzajú chránené stromy Javory v Stránskom - ev.č. S 197 a Lipa v Stránskom  - ev.č. S196

Pri riešení uvedenej problematiky v rámci ÚPN–O Stránske je potrebné :

-	rešpektovať prvky RÚSES okresu Žilina v riešenom území

-	rešpektovať a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať biokoridory nadregionálneho a regionálneho významu, nachádzajúce sa v riešenom území a na jeho okraji

-	rešpektovať a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať biocentrá regionálneho významu, nachádzajúce sa v riešenom území a na jeho okraji

-	rešpektovať a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať regionálne významné genofondové lokality, nachádzajúce sa v riešenom území a na jeho okraji

-	rešpektovať a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať vyhlásené chránené vtáčie územie SKCHVU 013 Malá Fatra a navrhované územie európskeho významu SKUEV 0668

-	rešpektovať chránené územie NPR Kozol vyhlásené v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. a navrhované územie európskeho významu SKUEV 0239 Kozol, nachádzajúce sa pri severnej hranici riešeného územia

-	zohľadniť a do grafickej a textovej časti územného plánu zapracovať biocentrá a biokoridory lokálneho významu, nachádzajúce sa v riešenom území

-	rešpektovať a zachovať súvislé lesné porasty vo východnej časti riešeného územia

-	rešpektovať migračné trasy voľne žijúcich živočíchov

-	pre hydrické biokoridory zachovať pôvodnú morfológiu toku, nezasahovať do hydrologického režimu tokov, zabezpečiť pôvodnú pobrežnú vegetáciu v celej dĺžke tokov,

-	revitalizovať a chrániť vodné toky v zastavanej i otvorenej krajine rekonštruovať brehové porasty pôvodnými domácimi druhmi, eliminovať ich znečistenie TKO a splaškami a odstraňovať invázne druhy rastlín pre udržanie alebo zlepšenie ich stavu

-	zachovať ochranné pásma vodných tokov v riešenom území

-	v maximálnej miere zachovať skupinovú a líniovú nelesnú drevinnú vegetáciu, ktorá plní funkcie z hľadiska biodiverzity a štruktúry krajiny

-	podporovať doplnenie mimo lesnej drevinovej vegetácie a jej rovnomerné rozmiestnenie v krajine tak, aby umožňovala prepojenie jednotlivých významných krajinných prvkov (lesy, rieky, lúky, pasienky a i.) a aby umožňovala migráciu živočíšnych druhov medzi nimi

-	nekvalitné lesné porasty s ekologicky a stanoviskovo nevhodnou štruktúrou premeniť na porasty s prírode bližšou štruktúrou a drevinovým zložením,

-	na plochách, ktoré nie sú určené na zástavbu a poľnohospodárske a rekreačné využitie, vylúčiť devastačné zásahy, ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie existenčných podmienok a biotickej integrity rastlín a živočíchov týchto ekosystémov

-	rozvoj obce riešiť prednostne v nadväznosti na súčasne zastavané územie

-	chrániť a budovať plochy sídelnej zelene v zastavanom území obce

-	v prípade nevyhnutnosti vykonania obmedzených zásahov do územia biotopov postupovať podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z.z.

-	rešpektovať a zabezpečiť ochranu chránených stromov na území obce

2.	Ochrana kultúrneho dedičstva

Na území obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka (ďalej len NKP), Kostol sv. Heleny, zapísaná Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF) pod číslom 1369/1.

V katastrálnom území Stránske sú evidované archeologické lokality známe z dostupnej evidencie nálezísk - CEANS a z odbornej literatúry:

-	Stránske, poloha „Na roliach“ – stredovek, druh lokality neurčený,

-	Stránske, poloha „Sedliská“ – stredovek, podľa názvu možné slovanské sídlisko

-	Stránske, poloha „Na cintoríne“ a blízke okolie (Za obrázkom, Dolina, Povrázky) – stredovek, zaniknutý príkostolný cintorín a možné zaniknuté stredoveké osídlenie,

-	Stránske, poloha „Pasienky“ – mladšia doba železná, druh lokality neurčený,

-	Stránske, poloha „Háj“ – podľa názvu možné slovanské pohrebisko,

-	Stránske, poloha „ Za obrázkom“ – novovek dva zaniknuté vodné mlyny

-	Stránske, poloha „Centrum obce“ – zaniknutý vodný mlyn

Vzhľadom na existenciu viacerých archeologických lokalít v katastri obce Stránske a doteraz nevykonaný systematický archeologický výskum je možný výskyt dosiaľ neobjavenej archeologickej lokality.

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	rešpektovať a zachovať národnú kultúrnu pamiatku zapísanú v ÚZPF, nachádzajúce sa v riešenom území, pri nakladaní s nimi rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov

-	chrániť bezprostredné okolie pamiatky kostola sv. Heleny pred ďalšou výstavbou, resp. činnosťami, ktoré by ohrozili jej pamiatkové hodnoty

-	bezprostredné okolie pamiatky kostola sv. Heleny je priestor v okruhu 10 m od uvedenej pamiatky

-	rešpektovať a zachovať vyššie uvedené archeologické lokality známe z dostupnej evidencie nálezísk - CEANS a z odbornej literatúry

--	v prípade náhodného odkrytia archeologického náleziska postupovať podľa ustanovení § 40 ods. 2 – 4 pamiatkového zákona v spojitosti s ustanoveniami § 127, ods. 1) a 2) stavebného zákona

-	rešpektovať ustanovenia § 41 ods. 4) pamiatkového zákona na základe ktorých krajský pamiatkový úrad v spolupráci s príslušným stavebným úradom zabezpečuje podmienky archeologických nálezísk v územnom a stavebnom konaní

-	podľa § 36 ods. 2 pamiatkového zákona pred začatím stavebnej činnosti alebo inej hospodárskej činnosti na evidovanom archeologickom nálezisku v CEANS je vlastník, správca alebo stavebník povinný podať žiadosť o vyjadrenie k zámeru na Krajský pamiatkový úrad

-	v územnom a stavebnom konaní rešpektovať ustanovenia § 30 ods. 4 pamiatkového zákona o postavení KPÚ v týchto konaniach. V opodstatnených prípadoch môže Krajský pamiatkový úrad rozhodnúť o povinnosti vykonať archeologický výskum a o podmienkach jeho vykonávania podľa § 35, §36, § 38 a § 39 pamiatkového zákona

3.	Ochrana prírodných zdrojov, ložísk nerastných surovín a ďalších chránených území

V území obce sa nenachádzajú výhradné ložiská nerastných surovín s určeným dobývacím priestorom, výhradné ložiská nerastných surovín s určeným chráneným ložiskovým územím, ložiská nevyhradených nerastov, určené prieskumné územia pre vyhradené nerasty ani staré banské diela.

Časť riešeného územia sa nachádza v II. ochrannom pásme prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach, ktoré bolo vyhlásené Vyhláškou MZ SR č. 481/2001 Z.z..

V riešenom území sa nachádzajú registrované zosuvy a enviromentálne záťaže, ktoré je potrebné podľa podkladov MŽP SR a Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra zohľadniť pri riešení a vyznačiť vo výkresovej časti územného plánu. Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika, pričom stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	rešpektovať ochranné pásmo II. stupňa prírodných liečivých zdrojov v Rajeckých Tepliciach

-	zohľadniť a zobraziť vo výkresovej časti Návrhu registrované zosuvné územia a enviromentálne záťaže

-	evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z.

-	v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol. 2006),

-	vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhlášky MZ SR č.528/2007 Z. z.

l)	Požiadavky z hľadiska ochrany trás nadradených systémov dopravnej a technickej vybavenosti

V návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	rešpektovať trasu hlavného prívodu vody Fačkov – Žilina profilu DN 400 vrátane ochranného pásma

-	rešpektovať existujúcu trasu ZVN 400 kV vedenia Nové Mesto nad Váhom - Varín, vrátane ochranného pásma

-	rešpektovať trasu VTL plynovodu DN 500 PN 6,3 MPa vrátane ochranného a bezpečnostného pásma

-	rešpektovať trasy diaľkových káblov, vrátane ochranného pásma

m)	Požiadavky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami a civilnej ochrany obyvateľstva

1.	Obrana štátu

-	v riešenom území sa nenachádzajú objekty ani zariadenia Ministerstva obrany

-	potrebné je zabezpečenie trvalej priechodnosti ciest tretej triedy tak, aby bol umožnený pohyb motorových vozidiel i vojenskej techniky v prípade mimoriadnych udalostí v oboch smeroch

2.	Civilná ochrana obyvateľstva

Pri spracovaní ÚPN – O Stránske je potrebné:

-	riešiť spôsob a rozsah ukrytia obyvateľstva obce podľa § 4 ods. 3 a § 15 ods. 1 písm. e) Zákona č. 42/1994 Z. z. a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

-	riešiť spôsob a rozsah ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnických a fyzických osôb riešiť podľa § 4 ods. 3 a § 16 ods. 1 písm. e) resp. § 16, ods.12 Zákona č. 42/1994 Z. z. a § 4 Vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z.

-	riešiť zabezpečenie ochrany obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok pri mimoriadnej udalosti spojené s ich únikom v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.533/2006 Z.z. o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok

-	riešiť zabezpečenie materiálom civilnej ochrany a humanitnej pomoci v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.314/1998 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie hospodárenia s materiálom civilnej ochrany

-	riešiť zabezpečenie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami vyhlášky MV SR č.388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany

-	neumiestňovať novú výstavbu do územia ohrozeného 50 ročnou resp. 100 ročnou vodou z miestnych tokov a do zosuvného územia.

-	individuálnu a hromadnú bytovú výstavbu umiestňovať mimo území určených na výstavbu a prevádzkovanie priemyselných zón

-	záväzné regulatívy v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva spracovať v rámci záväznej časti územného plánu ako súčasť kapitoly zásady a regulatívy verejného dopravného a technického vybavenia a občianskeho vybavenia

-	pri spracovaní problematiky civilnej ochrany je potrebné vychádzať predovšetkým z už existujúcej dokumentácie obce na úseku civilnej ochrany, podľa §15 zákona NR SR č.42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Predmetnú problematiku v prípravnom období konzultovať s pracovníkmi Okresného úradu Žilina – Odboru krízového riadenia

3.	Požiarna ochrana

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	akceptovať požiadavky protipožiarnej bezpečnosti vyplývajúce z platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi podľa zákona NR SR číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

-	požiarnu vodu zabezpečovať z existujúcich a navrhovaných hydrantov verejného vodovodu

-	uvedenú problematiku riešiť v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov

-	v súlade s vyhláškou č.699/2004 Z.z. navrhnúť trasovanie vodovodu tak, aby na ňom bolo možné vytvoriť odberné miesta (požiarne hydranty) s týmito parametrami:

- minimálny hydrostatický pretlak 0,25 MPa (§9 ods.2 vyhl.699/2004 Z.z.)

- maximálna vzdialenosť od stavieb na bývanie a ubytovanie skupiny A (definované v §94 ods.3 vyhl. MV SR č.94/2004 Z.z.) 200 m, od ostatných stavieb 80m (§8 ods. 9 vyhl.699/2004 Z.z)

-	najmenšiu dimenzia potrubia, resp. prietok – v závislosti od druhu zástavby stanoviť podľa prílohy č.1 vyhl. 699/2004 Z.z., resp. tabuľky 2 STN 92 0400 Požiarna bezpečnosť stavieb Zásobovanie vodou na hasenie požiarov.

-	rešpektovať ustanovenia vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

-	zachovať v obci hasičskú zbrojnicu

4.	Ochrana pred povodňami

V rámci riešenia uvedenej problematiky je potrebné :

-	navrhnúť ochranu pred záplavami, ktoré môžu byť spôsobené vybrežovaním miestnych tokov

-	riešiť ochranu intravilánu proti zatápaniu extravilánovými vodami

-	nenavrhovať novú zástavbu v inundačnom území miestnych tokov, prípadne zabezpečiť adekvátnu protipovodňovú ochranu navrhovanej zástavby, ktorá negatívne neovplyvní odtokové pomery nižšie položených úsekov vodných tokov

-	vytvárať podmienky a budovať potrebné protipovodňové opatrenia s dôrazom na ochranu intravilánu obce

-	rozvojové aktivity riešiť v súlade so zákonom č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

-	v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby

n)	Požiadavky na riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia obce

Pri spracovaní ÚPN – O Stránske je potrebné :

- vychádzať z predpokladu, že budúci rozvoj obce bude založený predovšetkým na rozvoji obytnej, ale aj rekreačnej funkcie s ohľadom na výhodnú polohu obce vo vzťahu ku kúpeľom Rajecké Teplice, ako aj okresnému a krajskému mestu Žilina a mestu Rajec, na vybudovanú dopravnú a technickú infraštruktúru a na prírodné danosti obce.

- katastrálne územie obce je možné s ohľadom na jednotlivé funkčne rozdielne priestory rozdeliť nasledovne:

- zastavané obytné územie obce a priľahlé rozvojové plochy s rozhodujúcim podielom funkcie bývania

- rekreačne územie obce a priľahlé rozvojové plochy v rámci rekreačného priestoru vyššieho významu vymedzeného v Územnom pláne VÚC Žilinský kraj

- poľnohospodárska krajina po obvode obytného územia

- lesná krajina tvorená súvislými lesnými porastmi vo východnej časti katastrálneho územia obce

- v obytnom území a na priľahlých rozvojových plochách riešiť rozvoj funkcie bývania ako hlavnej funkcie, a funkcie občianskej vybavenosti a rekreácie ako doplnkovej funkcie

- v rekreačnom území a na priľahlých rozvojových plochách riešiť rozvoj funkcie rekreácie ako hlavnej funkcie pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a krajiny

- v poľnohospodárskej krajine riešiť funkciu poľnohospodárstva ako hlavnej funkcie a funkciu nenáročnej rekreácie ako doplnkovej funkcie

- v lesnej krajine riešiť funkciu lesného hospodárstva vrátane ochrany lesa a funkciu rekreácie, pri rešpektovaní zásad ochrany prírody a krajiny

o)	Požiadavky na riešenie bývania, občianskej vybavenosti, rekreácie a výroby

1.	Bývanie

Analýza súčasného stavu bytového fondu je spracovaná v stati g) Základné demografické údaje a prognózy, na základe ktorej je stanovená smerná potreba výstavby 100 až 130 nových bytov predovšetkým v rámci individuálnej bytovej výstavby do r. 2030.

S ohľadom na charakter existujúcej zástavby obce sú možnosti výstavby v intraviláne k 1.1.1990 obmedzené a nepostačujú pre krytie potrieb novej obytnej výstavby s ohľadom na predpokladaný demografický vývoj a s ním súvisiaci rozvoj obce.

Z uvedených dôvodov je potrebné väčšinu navrhovaných objektov rodinných domov situovať na doposiaľ nezastavané územie vo väzbe na súčasné hranice intravilánu

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	v súvislosti s predpokladanou potrebou bytového fondu riešiť v návrhovom období výstavbu 100 až 130 nových bytov predovšetkým v rámci individuálnej bytovej výstavby

-	s ohľadom na stupeň spracovávanej ÚPD považovať navrhovaný počet bytových jednotiek len za smerný

-	v súčasne zastavanom území obce využiť prieluky a ďalšie voľné plochy vhodné pre potreby bývania formou IBV

-	ďalšie plochy pre rozvoj funkcie bývania riešiť v dotyku so súčasne zastavanými územiami

-	pri návrhu bytových domov tieto riešiť ako nízko podlažné, vhodne zakomponované do urbanizovaného územia obce, so stanovením limitu podlažnosti

-	v rámci novo navrhovaných plôch bývania riešiť novú komunikačnú sieť s možnosťou obojstrannej zástavby, spolu s inžinierskymi sieťami

-	vo väzbe na plochy bývania riešiť dostatočný počet parkovacích miest pre motorové vozidlá

2.	Občianska vybavenosť

V obci sa nachádza Obecný úrad, rímskokatolícky kostol sv. Heleny, materská škola s jednou triedou, základná škola pre 1. –4. ročník, kultúrny dom so spoločenskou sálou a knižnicou, športový areál v obci a futbalové ihrisko v lokalite Brezie, dve predajne potravinárskeho a zmiešaného tovaru, reštauračné a pohostinské zariadenie, cintorín, dom smútku a hasičská zbrojnica.

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

-	riešiť rozšírenie občianskej vybavenosti v rámci obytného územia obce v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom v návrhovom období do roku 2030

-	navrhovanú občiansku vybavenosť situovať k ťažiskovému priestoru centra obce a na navrhovaných rozvojových plochách

-	v súvislosti s predpokladaným rozvojom obce riešiť problematiku predškolských a školských zariadení tak, aby pokrývali potreby obce v návrhovom období

uvažovať o možnosti dostavby telocvične pri základnej škole

- riešiť problematiku sociálnych služieb v súvislosti s predpokladaným demografickým vývojom v návrhovom období do roku 2030

- komplexne riešiť potreby kultúry a spoločenského života v obci

- riešiť chýbajúce zariadenia občianskej vybavenosti predovšetkým v oblasti nevýrobných a výrobných služieb, ale aj  maloobchodu

- štruktúru navrhovanej občianskej vybavenosti riešiť vo vzťahu k potrebám rozvoja obytného územia a rekreácie  v návrhovom roku 2030

- riešiť dostatok plôch verejnej zelene a parkovísk pre motorové vozidlá na plochách občianskeho vybavenia

3.	Výroba

V katastrálnom území Stránske pôsobí poľnohospodársky podnik Agrožiar, ktorého hospodársky dvor sa nachádza na severovýchodnom okraji zastavaného územia obce. Poľnohospodárska výroba na území obce je zameraná na chov hospodárskych zvierat a na rastlinnú výrobu s produkciou krmovín.

Lesy tvoria väčšinu výmery katastrálneho územia obce. Lesy na riešenom území sú zaradené medzi hospodárske a ochranné lesy. Hospodárenie v lesoch zaradených do LC Rajecko vykonáva viacero subjektov.

Priemyselná výroba sa na území obce nenachádza.

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

- poľnohospodársku výrobu orientovať na rastlinnú výrobu, zameranú na obhospodarovanie TTP a ornej pôdy a na živočíšnu výrobu

- na území obce neuvažovať s rozšírením ustajnenia hospodárskych zvierat v kontakte s obytným a rekreačným územím

- pri vykonávaní činnosti v lesoch rešpektovať ich hospodársku, ochrannú a ekologickú funkciu

- vytvoriť predpoklady pre rozvoj menších nevýrobných služieb zameraných na pokrytie potrieb obyvateľov obce

- nenavrhovať nové plochy výroby a skladového hospodárstva na území obce

- menšie výrobné prevádzky a zariadenia skladového hospodárstva je možné umiestniť aj v areáli hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku za podmienky, že nebudú mať negatívny vplyv na okolité územie

- drobné nezávadné prevádzky služieb charakteru živností je možné situovať aj obytnom území za podmienky, že negatívne neovplyvnia životné prostredie

- vo väzbe na existujúce plochy výroby riešiť dostatočný počet parkovacích miest pre motorové vozidlá

- Rekreácia a cestovný ruch

Územie obce Stránske patrí z hľadiska kategorizácie rekreácie a cestovného ruchu do Rekreačného a krajinného celku Rajecká kotlina a je súčasťou rekreačného priestoru Rajecké Teplice. V ÚPN VÚC Žilinský kraj je územie obce definované ako Sídelné stredisko rekreácie a cestovného ruchu Stránske regionálneho významu zamerané na letný pobyt v horách s predpokladanou dennou návštevnosťou 200 návštevníkov a s návrhom dostavby a novej výstavby v rámci rekreačného územia. V súčasnosti sú plochy a zariadenia rekreácie lokalizované v častiach Brezie, Rybníky, Medzihorie a Sedliská. Na území obce sa nachádzajú zariadenia voľného cestovného ruchu a rekreácie Horský hotel Paradise, penzión Kunerad, Ranč – farma Prístavky, Rekreačné zaradenie Seleziáni a Detský tábor Beskyd, ktorý je však mimo prevádzky. Viazaný cestovný ruch reprezentujú rekreačné chaty a rekreačné domy v lokalitách Brezie, Medzihorie a Sedliská. V lokalite Brezie medzi plochami ICHR a futbalovým ihriskom sa nachádza záhradkárska osada.

Pri návrhu ÚPN – O Stránske je potrebné :

- z hľadiska typu rekreácie a cestovného ruchu v rekreačnom území uvažovať predovšetkým s letnou rekreáciou regionálneho významu

- rešpektovať existujúcu záhradkársku osadu a objekty ICHR v lokalite Brezie bez ďalšieho extenzívneho rozvoja a intenzifikácie na lesných pozemkoch

- v lokalite Brezie uvažovať o možnosti rekonštrukcie a obnovy Detského tábora Beskyd a s doplnením rekreačnej vybavenosti v rámci existujúcich zariadení voľného cestovného ruchu

- s rozvojom rekreácie a cestovného ruchu uvažovať v lokalite Rybník, prípadne aj v lokalite Sedliská

- uvažovať o využití starších rodinných domov stojacich v okrajových polohách obce pre potreby chalupárskej rekreácie, ako pobytovej formy rekreácie v rámci viazaných objektov cestovného ruchu

- neuvažovať s ďalším extenzívnym rozvojom ani intenzifikáciou lokality Medzihorie

- nenavrhovať stavby rekreačných objektov a zariadení na území CHVÚ a na lesných pozemkoch

- doplniť vhodné vychádzkové trasy pre peších a lyžiarske bežecké trate v poľnohospodárskej krajine pozdĺž vodných tokov a na iných vhodných miestach

- pozdĺž vychádzkových trás riešiť oddychové miesta, lavičky, altánky a pod.

- cyklotrasy riešiť tak, aby nekolidovali s vychádzkovými trasami pre peších

- na území lesného masívy Malej Fatry a CHVÚ uvažovať iba s pešími turistickými trasami a oddychovými miestami, bez možnosti výstavby ďalších rekreačných objektov

- rekreačné objekty situovať tak, aby nerušili charakter okolitej zástavby a prírodnú scenériu krajiny

- v riešenom území nepripustiť budovanie a umiestňovanie provizórnych objektov

p)	Požiadavky z hľadiska životného prostredia

Územie obce sa vyznačuje dobrou kvalitou životného prostredia. Problémom z pohľadu životného prostredia je vybudovanie splaškovej kanalizácie iba v časti obce a znečisťovanie brehov a vodných tokov rôznymi formami odpadu. Pozitívom je vysoký podiel lesov v území obce, vybodovaná plynofikácia, reálny predpoklad dobudovania splaškovej kanalizácie a absencia prevádzok, ktoré by negatívne ovplyvňovali kvalitu životného prostredia v obci.

V súvislosti s riešením problematiky životného prostredia je pri spracovaní návrhu potrebné :

- Ochrana ovzdušia

-	v riešenom území neuvažovať s budovaním veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,

-	uvažovať s plynom ako hlavným vykurovacím médiom v obci

-	všetky existujúce a navrhované komunikácie v zastavanom území riešiť so spevneným, bezprašným povrchom

-	na území obce neumiestňovať také prevádzky, ktoré by prašnosťou a produkciou škodlivých látok mohli nevhodne ovplyvniť kvalitu ovzdušia v obci

  - rešpektovať ustanovenia zákona 137/2010 Z.z. o ovzduší

- Ochrana podzemných a povrchových vôd

-	rešpektovať ustanovenia zákona 364/2004 Z.z. o vodách

-	rešpektovať ochranné pásma vodných tokov, - 10 m od brehovej čiary u vodohospodársky významných vodných tokov a 5 m u ostatných tokov

- likvidáciu odpadových vôd riešiť rozšírením verejnej kanalizácie na existujúcich a navrhovaných rozvojových plochách

- revitalizovať korytá a brehy miestnych potokov

- v rámci odvádzania dažďových vôd realizovať opatrenia na zadržanie povrchového odtoku v území tak, aby odtok z daného územia do recipientu nebol zvýšený voči stavu pred realizáciou navrhovanej zástavby a aby nebola zhoršená kvalita vody v recipiente (retencia dažďovej vody a jej využitie v území, prečistenie, infiltrácia dažďových vôd a pod..)

- Ochrana pred hlukom a vibráciami

- neumožniť v obytnom a rekreačnom území, ani v jeho okolí budovanie prevádzok produkujúcich nadmerný hluk a vibrácie

- v prípade návrhu výrobné služby umiestňovať tak, aby svojou činnosťou neovplyvňovala nepriaznivo okolie, najmä obytnú zástavbu hlukom, prachom alebo svetlom (§22 ods. 2/zákona č.355/2007 Z.z.)

- pri realizácii nových ciest alebo rekonštrukcii starých ciest je nutné postupovať v súlade s Vyhláškou MZ SR č.237/2009 Z.z., ktorou sa dopĺňa Vyhláška MZ SR č.549/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí

- Ochrana pred účinkami zápachu

-	neuvažovať so zriadením takých výrobných prevádzok, ktoré by zápachom negatívne ovplyvňovali obytné a rekreačné územie obce

-	v súvislosti s chovom hospodárskych zvierat stanoviť počet chovaných zvierat tak, aby neprimerane neovplyvňovali obytné a rekreačné územia

-	neuvažovať s rozšírením veľkochovu hospodárskych zvierat v kontakte s obytným a rekreačným územím

-	v riešenom území vo väzbe na obytné a rekreačné územie nebudovať poľné hnojiská ani iné prevádzky a zariadenia, ktoré by zápachom obťažovali spomínané územia

5.	Odpady

-	naďalej uvažovať o pravidelnom odvoze a zneškodňovaní TKO a stavebných odpadov vyprodukovaných na území obce na riadenú skládku mimo jej územia

  - v riešenom území neuvažovať o vytváraní skládok odpadu

  - vyznačiť vo výkresovej časti existujúce monitorované skládky odpadu podľa podkladov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra

  - riešiť postupnú sanáciu a rekultiváciu skládok odpadu a starých enviromentálnych záťaží

  - sanovať prednostne skládky lokalizované v územiach prvkov RÚSES a územiach, kde bezprostredne ohrozujú zložky životného prostredia

  - s umiestnením zariadení na recykláciu, využívanie a zneškodňovanie odpadu uvažovať mimo k. ú. Stránske

  - zvážiť umiestnenie zberného dvora na území obce Stránske pre odovzdávanie oddelených zložiek komunálnych odpadov, pre drobný stavebný odpad, pre zhromažďovanie nebezpečných odpadov a elekroodpadov z domácnosti

  - riešiť problematiku separovania komunálneho odpadu

-	riešiť problematiku kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu

  - rešpektovať ustanovenia zákona 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov

6.	Prírodná rádioaktivita

-	v rámci riešenia uvedenej problematiky premietnuť do návrhu ÚPN – O Stránske závery z textovej a grafickej časti state 2.10.5. ÚPN – VÚC Žilinského kraja z dôvodu prípadnej potreby posúdenia rozsiahlych lokalít na výstavbu domov na bývanie podľa Vyhlášky MZ SR č. 12/2000 Z. z..

7.	Ostatné

- rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska, v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy - § 15 ods. 7, zák. NR SR č.131/2010 Z. o pohrebníctve

- rešpektovať ochranné pásmo hospodárskeho dvora poľnohospodárskeho podniku

q)	Osobitné požiadavky z hľadiska ochrany PP a LPF

V riešenom území sa nachádza 571,76 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho 199,04 ha ornej pôdy, 355,31 ha TTP a 17,40 ha záhrad. Lesné pozemky majú celkovú výmeru 1231,85 ha a rozhodnutím Okresného úradu, Odboru opravných prostriedkov v Žiline č. OÚ-ZA-OOP4-2015/025911/SCH zo dňa 3.7.2015 boli začlenené do LC Rajecko. Lesy na riešenom území sú zaradené medzi hospodárske a ochranné lesy.

S ohľadom na značne obmedzené možnosti novej výstavby v súčasných hraniciach intravilánu sa riešenie rozvoja obce do návrhového roku 2030 nezaobíde bez záberov poľnohospodárskej pôdy v extraviláne.

Pri riešení uvedenej problematiky v rámci ÚPN – O Stránske je potrebné :

  - vychádzať zo zásad ochrany PP pri nepoľnohospodárskom použití, uvedených v § 12 Zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene Zákona č. 245/2001 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a navrhnúť a vyhodnotiť budúce rozvojové zámery obce z hľadiska ochrany PP tak, aby rešpektovali uvedené zásady.

  - rešpektovať nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z., ktoré stanovuje za chránenú poľnohospodársku pôdu s kódom BPEJ 0702002, 0706025, 0711045, 0764203, 0770203, 0770403, 0770503, 0789032, 0789103, 0857402, 0864403, 0864503, 0871522, 0889012, 1060245, 1060445, 1071442, na druhej strane treba brať do úvahy skutočnosť, že s ohľadom na rozsah a polohu chránenej pôdy sa ďalší rozvoj obce bez jej záberu nezaobíde

  - chránenú poľnohospodársku pôdu navrhovať na stavebné a iné zámery len v nevyhnutných a odôvodnených prípadoch

  - prípadné použitie chránenej poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery je potrebné dostatočne zdôvodniť v textovej časti

  - navrhovať riešenia, ktoré sú z hľadiska ochrany PP najvhodnejšie v porovnaní s inými riešeniami pri zohľadnení všetkých aspektov reálnosti navrhovanej výstavby

  - prednostne využiť na zástavbu pozemky v zastavanom území obce, pozemky okolo vybudovaných inžinierskych sietí a pozemky v prielukách existujúcej zástavby.

  - čo najmenej narušovať organizáciu PP, neobmedzovať prístupnosť a obrábateľnosť pozemkov, zabrániť drobeniu pozemkov, zabezpečiť prístup na neprístupné hony v prípade rozdelenia honov návrhom na vybudovanie účelových komunikácií

  - kvantifikovať plochy kontaminovaných poľnohospodárskych pozemkov podľa stupňa kontaminácie na základe výsledkov pôdoznaleckého prieskumu ak sa v území nachádzajú

  - vyhodnotiť existujúce a navrhované chránené územia a ich ochranné pásma z pohľadu zákonných obmedzení obhospodarovania poľnohospodárskych pozemkov a ich dopadu na efektívnosť poľnohospodárskej výroby

  - vo výkrese záberov PP zabezpečiť potvrdenie hraníc BPEJ a potvrdenie o zaradení PP do BPEJ podľa 7 miestneho kódu BPEJ od VÚP a OP v Banskej Bystrici .

  - stavebné zámery a iné zámery na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyhodnotiť podľa § 5, ods.1,2,3,4, vyhlášky MP SR č. 508/2004 platnej od 15.9.2004.

  - v textovej a tabuľkovej časti budú zdokumentované a v riešení zohľadnené všetky doteraz vydané súhlasy na budúce použitie PP na stavebné a iné zámery v jednotlivých etapách teraz platného územného plánu

  - vo výkrese Vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP budú vyznačené a vzájomne odlíšené plochy PP na ktoré bol vydaný súhlas na budúce použitie na stavebné a iné zámery v jednotlivých etapách teraz platného územného plánu

  - dodržiavať zásady ochrany lesných pozemkov a všeobecné záujmy lesného hospodárstva bez záberov a trieštenia lesných pozemkov a zabezpečením prístupu k lesným porastom

  - rešpektovať platný PSOL pre LC Rajecko

  - pri spracovaní ÚPN-O dbať na ochranu LPF a postupovať v súlade s §5 a §6 zákona č. č.326/2005 Z.z. pri dodržaní §4 citovaného zákona

  - pri návrhu novej výstavby rešpektovať ochranné pásmo lesa 50 m od hranice lesných pozemkov v súlade s ustanovením §10 ods.1) zákona č.326/2005 Z.z.

  - predbežne neuvažovať s návrhom záberov LPF, v prípade potreby minimalizovať uvedené zábery

r)	Požiadavky na riešenie vymedzených častí územia, ktoré je potrebné riešiť v podrobnosti ÚPN - Zóny

Po schválení ÚPN – O Stránske nie je potrebné s ohľadom na predpokladaný rozsah jednotlivých navrhovaných lokalít obstarať územný plán zóny pre vymedzené časti územia. V prípade potreby bude takáto požiadavka uplatnená v Návrhu ÚPN-O, alebo bude pre vybrané lokality stanovená povinnosť obstarania Urbanistickej štúdie.

s)	Požiadavky na určenie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využitia

-	uvedenú stať spracovať v súlade a v rozsahu stanovenom v § 12 ods. 6) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.

-	záväznú časť spracovať vo formálnom členení : časť – článok – odsek – písmeno z dôvodu formálnej kontinuity následného spracovania všeobecného záväzného nariadenia obce. Odseky budú označené arabskou číslicou s bodkou a písmená písmenom malej abecedy s polovičnou zátvorkou umiestnenou za písmenom.

-	textovú časť záväzných regulatívov spracovať v rozsahu maximálne 10 strán písaných písmom Arial veľkosti 10

t)	Požiadavky na vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby

Pri návrhu plôch pre verejnoprospešné stavby je potrebné do uvedenej kategórie zaradiť predovšetkým plochy komunikácií, technickej infraštruktúry, stavby protipovodňovej ochrany, ako aj ostatné plochy, ktoré sú nevyhnutné pre rozvoj obce.

u)	Požiadavky na rozsah a úpravu dokumentácie ÚPN – O Stránske

ÚPN–O Stránske bude spracovaný v súlade s ustanovením § 11 Zákona č. 50/76 Zb. ( Stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a § 12 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z., v členení na textovú a grafickú časť.

- Textová časť bude obsahovať

  - základné údaje

  - riešenie územného plánu

  - doplňujúce údaje

  - dokladovú časť

Textová časť bude spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 2 – 5 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. vrátane tabuľkovej časti. Riešenie územného plánu v textovej časti bude spracované v členení podľa § 12 ods. 4 písm. a) – r) vyhlášky.

Časť Poľnohospodárstvo bude spracovaná podľa Spoločného metodického usmernenia MP SR a MV a RR SR zo dňa 11.8.2004. Stavebné zámery a iné zámery na poľnohospodárskej pôde je potrebné vyhodnotiť podľa § 5, ods.1,2,3,4, vyhlášky MP SR č. 508/2004 platnej od 15.9.2004.

Záväzná časť ÚPN – O  bude spracovaná v rozsahu a štruktúre stanovenej v § 12 ods. 6 písm. a) – l) Vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z.

Grafická časť bude obsahovať :

a)	Výkres širších vzťahov – M 1 : 50 000

b)	Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a VPS  – M 1 : 10 000

c)		Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia - M 1 : 10 000

d)	Výkres riešenia verejného technického vybavenia – M 1 : 10 000

e)		Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na PP - M 1 : 10 000

f)	Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny- M 1 : 10 000

Obstarávateľ pripúšťa možnosť zlúčenia výkresov b) a f), a výkresov c) a d) za predpokladu zabezpečenia ich dostatočnej čitateľnosti.

Grafická časť ÚPN – O bude spracovaná vo farebnom prevedení, legendy jednotlivých výkresov budú spracované v členení stav – návrh – výhľad.

Návrh územného plánu bude spracovaný a dodaný obstarávateľovi v troch vyhotoveniach. Textová časť bude spracovaná vo formáte A 4. Grafická časť bude spracovaná vo farebnom prevedení na mapových podkladoch v príslušnej mierke, poskladaná na formát A3 a odovzdaná v tvrdých doskách. Návrh bude spracovaný a odovzdaný aj na CD. Pre potreby zabezpečenia stanovísk Hydromeliorácií š. p. a VÚPaOP budú v etape spracovania Návrhu dodané naviac: Výkres budúceho použitia PP vrátane súvisiacej textovej časti a tabuliek – 2x, Výkres širších vzťahov – 1x a Komplexný výkres priestorového usporiadania – 1x.

Po ukončení prerokovania bude na základe pokynov zástupcu obstarávateľa a vyhodnotenia pripomienok k Návrh ÚPN-O postupne dopracovaný a dodaný v troch vyhotoveniach. Pre potreby zabezpečenia súhlasu orgánu ochrany PP podľa § 13, zákona č. 220/2004 Z.z. budú dodané naviac: Výkres budúceho použitia PP vrátane súvisiacej textovej časti a tabuliek – 2x, Výkres širších vzťahov – 1x a Komplexný výkres priestorového usporiadania – 1x.